KILINMAK

INDÚSTRIA  COMÉRCIO  EXPORTAÇÃO  LTDA.

Administração: Rua  Lima  e  Silva,  227   –   Ipiranga  –   SP

Fábrica: Avenida Palermo, 484 – V. Nova Trieste – Jarinu – SP

M  A  N  U  A  L

D  E

I  N  S  T  R  U  Ç  Ã  O

MÁQUINA  AUTOMÁTICA  DE  SACOS

E  SACOLAS  PLÁSTICAS

MODELO   KL - 100

MÉTODO DE AJUSTE E OPERAÇÃO DA MÁQUINA

Todos ajustes para se programar a máquina, deverão ser feitos através da tecla  < A >  mediante ligeira pressão sôbre a mesma.

Ao ligar a máquina aparece no visor o número "0". Ao pressionar a letra "A", aparece "P61" que representa "PG-1"  Programa n°1. Pressionando as teclas  (      ) ou (    ) você selecionará os cinco programas relacionados abaixo do visor da máquina.

Pressionando ao mesmo tempo, as teclas "A"+     – zera o Contador de producão. Pressionando ao mesmo tempo as teclas "A"+     –mostrará a temperatura que foi previamente programada para as lâminas de selagem e faca de corte.

Pressione a letra < A > para programar a quantidade de sacolas que se queira produzir. Através das teclas (     ) ou (    ) você deve marcar a quantidade de sacolinhas a produzir. Se for uma quantidade acima de mil (1000) deixe no visor o valor "0" e o botão que esta localizado atráz da máquina, na posição de funcionamento"Automático." Ao atingir o valor 999 voltará a zero e continuará a contagem automaticamente até atingir a quantidade a ser produzida. Quando completar, desligue a chave do automático.

Pressione a letra < A > até atingir o programa de ajuste da "Temperatura".

Através das teclas  (    )  ou  (     )  selecione a temperatura adequada para a gramatura do polietileno que você irá usar. Damos um exemplo nas tabelas abaixo. - Esses valores serve como referência inicial. - A temperatura ideal  de  trabalho se definirá em função da temperatura ambiente, ou seja...as diferentes épocas do ano em cada região do Brasil será fator importante para definição da temperatura bem como a densidade do politileno utilizado. Para tanto deve-se fazer um pequeno teste; deixe a temperatura em torno de duzentos ( 200° ) graus... espere que a caloria selecionada, atinja seu valor total nas  lâminas. O led (lâmpada) piscará quando isso acontecer. Pegue um pedaço de polietileno e coloque-o no local de selagem na máquina e faça o teste através do acionamento da tecla   (    ) ou no interruptor (chave) pedal.  Se não fizer uma selagem perfeita, altere o valor da temperatura conforme a necessidade.

Nas lâminas de selagem, tem uma fita chamada de "Armalom". A espessura dessa fita é de 0,130 milímetros. Se o polietileno grudar nelas,de uma borrifada de desmoldante a base de silicone. (Desmoldante de silicone 3M ou similar em Spray). Para limpar as mesmas use álcool ou benzina, nunca raspe-as com facas metálicas. Quando elas ficarem quei –

madas ou rasgadas troque-as.

## Tem duas resistências especiais de placas, fabricadas para funcionamento em 110V. ou

220V. (com 450W de potência.) De acôrdo com a voltagem da máquina adquirida.

Pressione a letra < A > para ajustar a pressão de sela/corte ( 0 a 100% ) normal é 35%.

Pressione as teclas (     ) ou (    ) para ajustar outro valor, se for necessário.

Tecla	 <    >  Pressionada individualmente, aciona o sistema de sela / corte.

Tecla  <    >  Pressionada individualmente, aciona o sistema de tração do polietileno.

( Motor de avanço do polietileno) Tambem funciona com o acionamento

da chave (interruptor) pedal.

Pagina n°2

TABELA de TEMPERATURA

| Polietileno de Alta Densidade |
| --- |
| Gramatura do Material | Temperatura de Trabalho |
| 0,035 | 140° |
| 0,045 | 170° |
| 0,050 | 200° |

| Polietileno de Baixa Densidade |
| --- |
| Gramatura do Material | Temperatura de Trabalho |
| 0,080 | 230° |
| 0,100 | 250° |
| 0,180 | 275° |

Pressione a letra < A > para ajustar o "Tamanho" da sacola. (comprimento)

Através das teclas (      )  ou  (      )  você regulara o comprimento das sacolas que irá

produzir. Os valores mostrados no "Visor,"  não representa o comprimento em milíme-

tros ou centímetros, e sim o tempo em "segundos" que o motor de tração ficará ligado conforme o tempo programado. Exemplo: Para confeccionar uma sacola com compri –

mento de 39 centímetros, devemos ajustar no visor o tempo de 19 segundos. Esse valor

tem uma tolerância de erro, de mais ou menos 1 centímetro. Portanto você deverá ajus-

tar o valor certo, ao verificar o comprimento da primeira sacola produzida.

Orientação de tamanhos de sacolas

| Tamanhos | Medidas | Tempos/seg. |
| --- | --- | --- |
| Pequena | 18 x 39cm. | 20 seg. |
| Média | 24 x 48cm. | 24 seg. |
| Grande | 29 x 52cm. | 26 seg. |
| Extra grande | 40 x 76cm | 38 seg. |

Pagina n° 3

Memória: - Os dados que forem programados para confeccionar sacolinhas,

permanecerão gravados na memória, mesmo quando a máquina

for desligada. Poder-se-a programar e manter na memória, até

cinco programas de tamanhos diferentes de sacolas.

Os dados armazenados na memória são: Tamanho – Temperatura

Quantidades e Pressão de sela/corte ( valor normal 35% )

"VISOR  DA  MÁQUINA"  ( DISPLAY )

Zera

Contador                              Temperatura                                                                	                                                         A

Toque

1° Muda programa

2° Contador

3° Tamanho (comprimento)

4° Corte  (Sela/corte)

5° Temperatura (Aquecimento)

Pagina n° 1

MONTAGEM  DAS  BOBINAS  DE  POLIETILENO

No côrpo da máquina, tem duas colunas para montagem de bobinas para confecção de sacolinhas pequenas. É possivel montar duas ou três bobinas.

No côrpo do gabinete, tem dois suportes com um eixo, para montagem de bobinas   maiores. Tambem permite a montagem de várias bobinas.

Pagina 4

TERMO DE GARANTIA

Todos os produtos fabricados pela KILINMAK – INDUSTRIA  COMÉRCIO  EXP. LTDA.

estão cobertos por garantias variáveis de 3 meses – 6 meses e 12 meses (vide item 5).

A garantia é iniciada a partir da emissão da nota fiscal (com tolerância de cinco dias) e

cobre quaisquer defeitos de fabricação e ou funcionamento devidamente comprovados,

salvo os decorrentes do uso inadequado e ou imperícia do operador. Os componentes

de desgaste natural como ferramentas de corte (facas) e fitas de armalon (Armalom) não

estão cobertos pela garântia mesmo no período vigente da garântia.

- Em virtude de sua construção e simplicidade de manejo, as máquinas da Kilinmak

não exigem "Entrega Técnica". O manual de instruções que acompanha cada modê-

lo, é suficiente para orientar a pessôa que irá trabalhar na máquina.

2-  A Kilinmak oferece seu corpo técnico em nossas instalações para orientações técni-

cas e treinamento sem ônus ao cliente. Eventuais duvidas quanto a instalação e ou

operação inicial do equipamento, poderão ser esclarecidas diretamente com o depar-

tamento técnico da fábrica ou por telefone ou Fax. (11) 4016-5408.

3-  Quando houver quebra de algum equipamento (péça mecânica ou elétrica) o cliente

poderá fazer o reparo com orientação de um técnico da Kilinmak  ( devidamente auto-

rizado pelo depto. técnico.) Caso contrário, a máquina deverá  ser enviada para a

fábrica em JARINU, com frete por conta da KILINMAK.

4- A Kilinmak assegura garantia e assistência técnica sobre os equipamentos por éla

fabricados, ao primeiro usuário. Ésta garantia é intransferível.

5-  Os produtos fabricados pela Kilinmak estão cobertos por uma garantia de 12 meses

e  o prazo de garantia ocorre independentemente da utilização da máquina ou equi-

pamentos por ela vendidos.

# G A R A N T I A S

___________________________________________________________________

Resistências elétricas. ..........................................................3 meses.

___________________________________________________________________

Redutores de velocidades. ...................................................6 meses.

___________________________________________________________________

Motores elétricos. .................................................................12 meses.

___________________________________________________________________

Péças mecânicas e componentes elétricos. .........................12 meses.

___________________________________________________________________

- A garantia referente a qualquer componente elétrico e eletrônico fabricado por ter-

ceiros, será a mesma fornecida pelos seus fabricantes.

7-  Ressalvados os casos indicados no item 5, toda e qualquer substituição de péças

e ou componentes, incluindo a mão de obra necessária, durante o período definido

como garantia, será gratuita, desde que apresentem comprovadamente defeitos ou

funcionamento deficientes.

8-  A necessidade ou não da substituição de péças e componentes, é prerrogativa do

assistente técnico, que recorrerá a Kilinmak em caso de dúvidas.

9-  A garantia fornecida pela Kilinmak, não compreende a reparação de defeitos,danos

ou avarias, quando originadas por :

a) Utilização inadequada do equipamento.

b) Suprimento inadequado de energia elétrica, que por deficiência das instalações

ou do fornecimento pela concessionária da cidade.

c) Quedas, batidas, choques e inundações.

d) Inobservância das normas de manutenção.

e) Falta de utilização por tempo prolongado.

f) Desmontagem,consertos ou alterações sem o consentimento expresso da assistência   	       	    técnica da  Kilinmak.

10- A Kilinmak estará isenta de suas obrigações de prestação de assistência técnica

enquanto o comprador estiver em atrazo com os pagamentos de financiamento.

11- A assistência técnica prestada durante o período de garantia, perderá sua caracte-

ristica de gratuidade, no caso de alegação de defeito feita pelo cliente se for impro-

cedente por qualquer razão e sem que o cliente tenha sido autorizado pela Assistência        	  técnica da Kilinmak.

12-  Não caberá ao CLIENTE pleitear em seu favor quaisquer tipo de INDENIZAÇÃO

ou coberturas, como lucros cessantes, prejuízos pela eventual paralisação da má-

quina, danos causados a bens materiais ou pessoais em decorrência de acidentes

imprevistos ou negligenciados pelos fatos citados apenas como exemplo dentre ou-

tros.

13- A Kilinmak reserva-se o direito de em qualquer época, modificar as especificações

ou introduzir melhoramento nos equipamentos, sem incorrer na obrigatoriedade de

efetuar em equipamento similares anteriormente vendidos.

14- Fora do período definido como garantia, correrão por conta do proprietário da maquina,

todos os encargos da assistência técnica, como taxa de visita, mão de obra, quilometragem

percorrida, pedágios, refeições, estadias, assim como passagens aéreas quando for o caso.

15-As partes elegem o foro distrital de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias

oriundas do presente termo, renunciando a outros por mais privilegiados que sejam.

Destacar e enviar para KILINMAK no endereço acima devidamente assinado

Modelo:............................................Maquina nº. ....................Nota fiscal nº. .......................

Proprietário:

Endereço:                                                                Bairro:

Cidade:                                                                          UF:                       CEP:

São Paulo,      de                         de  200

CIENTE  ( Assinado pelo cliente )

# Text boxes

CORTA              TAMANHO

TEMPERATURA

TAMANHO

TEMPERATURA

PG-1