MÁQUINA PARA HACER PAÑALES

_______________________

MANUAL DEL USUÁRIO

Saludos,

Queremos felicitarlo por su nueva adquisición de uma máquina para hacer pañales. Esta máquina está diseñada para trabajar constantemente sin afectar por esto a su mecanismo ni a sus componentes eláctricos.

Para la conservación de la máquina es importante seguir lãs seguientes instrucciones:

- Higiene y limpieza

Es fundamental mantener absolutamente limpio el lugar de trabajo, así como la protección del equipo y matéria prima.

- Empaquetado

Los pañales deben ser empaquetados em bolsas de plástico y posteriormente éstas deberán ser selladas.

Nota: Es importante que la máquina siempre se encuentre nivelada y limpia.

________________________________________________

## PROCEDIMENTO PARA COMENZAR A TRABAJAR

- Encienda la máquina y gire la perilla del termostato e la temperatura requerida, uma vez que se há alcanzado, la luz del piloto encendido/apagado regulará la temperatura.

- Prenda el termostato hasta um máximo de 150 grados, coloque 10 tabletas de pegamento a la temperatura que de a este uma consistência tipo “miel” ( +/- 120 minutos antes de la operación de la máquina).

- Para colocar el rollo del polietileno en  su lugar, el cual está cerca del mecanismo, usando el rollo de metal como el disco de madera.

Use el disco negro de hule para centrar el rollo de polietileno.

Una vez que el polietileno esta em su lugar levante el rollo de hule de la barra que contiene el disco de plástico/ruedas de fibra y ponga el polietileno entre la barra de fibra y rollo de hule. Después jale el polietileno hacia atrás de la máquina y presione entre los rollos de presión.

___________________________

CONOCIENDO SU MÁQUINA

- Eje Flotante con recubrimiento de teflon

- Colocador automático del elástico

- Pies dela máquina con refuerzo lateral

- Columnas para sujetar el rollo del filtrante

- Tapa de protección de lãs poleas

- Alimentación general y el pedal del accionamento del motor

- Tapa superior

- Rollo de filtrante con su eje, tapones de madera y bujes de hule para el ajuste lateral del filtrante

- Tornillos de ajuste para la presión del filtrante al polietileno para formar el pañal

- Parte interna de la máquina retirada la tapa No. 7 para colocar el rollo de polietileno

- Pedal de accionamento del motor de la máquina

- Rodillos de hule para comprimir el filtrante al polietileno

- Resistencia eléctrica

- Clavija de la resistência eléctrica

- Interruptor de la máquina ( encendido/apagado)

- Control de temperatura para regular la temperatura del pegamento

- Lámpara piloto que indica el funcionamiento de la resistência

- Flecha roscada para el flujo y la distribución del pegamento

- Termostato que transmite la temperatura del pegamento al control de temperatura, debe ser colocado en el tanque del pegamento.